PHEONIX CONTACT – Ваш партнер по оборудованию для систем промышленной автоматики.

Вниманию читателей предлагается новая промышленная программа германской  фирмы Phoenix Contact:

Универсальные импульсные источники питания.

За  источниками питания фирмы Phoenix Contact давно во всем мире закрепилось мнение как о самых надежных приборах. Этот факт подтверждается значением параметра MTBF (время наработки между отказами), почти у всех приборов, он больше 500 000 часов (согласно SN 29 500). В 2002 году фирма  Phoenix Contact доработала семейство импульсных источников питания, – изменился дизайн корпусов, улучшились характеристики и четко выделились три группы приборов.

Первая группа – это мощные источники серии QUINT POWER (рис. 1). К этой группе   относятся однофазные источники с выходным напряжением 24 В и током от 2,5 А до 40 А и трехфазные – 24 В и током от 5А до 40 А. Входное напряжение всех приборов может быть как переменным, так и постоянным т.е. работать в режиме DC-DC преобразователя.

Входное напряжение  однофазных источников питания может быть  АС: 85 – 264 V;  DC: 90 – 350 V;  трехфазных источников  - АС: 85 – 264 V;

DC: 90 – 350 V.

Вторая группа – это источники MINI POWER (рис.2.). К этой группе относятся однофазные источники с выходными  напряжение / ток:  5 В / 3 А,  (15В / 1 А, 24 В/ 0,65 А, 24 В/ 2 А. Эти приборы также могут работать в режиме DC-DC преобразователя. Входное напряжение для этой группы: АС: 85-264 V, DC: 90-350 V.

Третья группа – это источники STEP POWER (рис.3.). К этой группе относятся однофазные источники в новом корпусе с уменьшенным вертикальным габаритом, имеющие выходные напряжение / ток: 5 В / 4 А, 12В / 3 А, 15В / 2,4 А, 24 В/ 1,5 А, 48 В/ 0,75 А. Приборы этой группы также могут работать в режиме DC-DC преобразователя. Входное напряжение АС: 85-264 V, DC: 110-350 V.

Все источники питания имеют новую систему защиты от перегрузки POWER BOOST, которая обеспечивает запас по мощности: для мощных (QUINT POWER) –50 %, для маломощных (MINI POWER) –100% от номинальных значений..

Продукция фирмы Phoenix Contact сертифицирована по ведущим европейским и американским нормам, а некоторые позиции имеют российский сертификат.

ЧП «Эй Эн Ти», авторизованный дистрибьютор фирмы Phoenix Contact.

04111 г.Киев, ул. Щербакова, 37

Телефон: (044) 495 1136, 495 1137.

Факс: (044) 443 9522.

E-mail: info@ant.kiev.ua

WEB: www.ant.kiev.ua